Gesteuerter Pilotrohrvortrieb

Beim gesteuerten Pilotrohrvortrieb handelt es sich um eine wirtschaftliche Alternative zur grabenlosen Verlegung von Abwasserkanälen kleiner Nennweiten. Im ersten Verfahrensschritt werden die Pilotrohre durch den Boden bis in die Zielbaugrube gepresst. Hierbei wird der Boden nicht abgebaut, sondern nur verdrängt. Mit Hilfe eines optischen Vermessungssystems werden hierbei die Richtung und die Neigung permanent überwacht.

Im zweiten Verfahrensschritt wird eine am zielgenau verlegten Pilotrohr orientierte Aufweitungsbohrung mit einer Stahlschutzverrohrung durchgeführt. Der abgebaute Boden wird mit Förderschnecken in den Startschacht transportiert.

Im dritten Verfahrensschritt werden die Vortriebsrohre nachgeschoben und die Stahlschutzverrohrung im Zielschacht ausgebaut.